УДК 622.271, 622.012:556.3

Выбор способов укрепления уступов и бортов карьера в зависимости от инженерно-геологических условий их формирования в скальных и полускальных породах

Решетняк С.П., вед. науч. сотрудник, д.т.н., ГоИ КНЦ РАН, inpit@mail.ru,

Мелихов М.В., инженер, ГоИ КНЦ РАН, mmelikhov@inbox.ru,

Ерёмин Г.М., науч. сотрудник, к.т.н., ГоИ КНЦ РАН,

Мелихова Г.С., вед. гидрогеолог, ОАО «МГРЭ», melihovags@mgre.ru,

Жиров Д.В., нач. отдела, науч. сотрудник, ГИ КНЦ РАН, zhirov@geoksc.apatity.ru

На примере карьера ОАО «Ковдорский ГОК» систематизированы основные виды деформаций уступов, поставленных на предельный контур, и проведён анализ степени опасности потери ими устойчивости. Представлена инженерно-геологическая характеристика массива пород разрабатываемого Ковдорского месторождения и выполнена типизация способов стабилизации ослабленных уступов в зависимости от структурной нарушенности вмещающего массива и физико-механических свойств горных пород. Обоснован метод расчёта целесообразности применения способов стабилизации ослабленных уступов, учитывающий разницу затрат на вскрышные работы по вариантам и риски, связанные с ликвидацией последствий деформаций уступов.

Ключевые слова: борта карьеров, геолого-структурные нарушения, деформации уступов, стабилизация ослабленных уступов.

Открытые горные работы должны производиться в безопасных условиях [1, 2]. Поэтому при постановке бортов карьера в конечное положение особую роль играет правильное использование существующих способов и средств стабилизации устойчивого состояния уступов, склонных к деформациям.

Применительно к карьеру рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК», предельная глубина которого по проекту ОАО «Институт Гипроруда» составляет 820 м, предусматривается сдваивание уступов и постановка большинства из них в проектное положение с вертикальными и крутонаклонными откосами (высота нерабочих уступов составляет 24 м вверху и 30 м ниже глубины 120 м по замкнутому контуру).

Весь карьер разделён на инженерно-геологические сектора с примерно одинаковыми геолого-структурными условиями в каждом из них. Углы наклона конечных бортов приняты в пределах 45-60º в зависимости от условий сектора. Этот диапазон объясняется тем, что массив пород в отдельных секторах ослаблен неблагоприятно ориентированными структурными нарушениями и имеет участки дезинтегрированных пород, склонных к интенсивному выветриванию. Но, в основном, карьер в предельном положении формируется в участках высокопрочных пород, что позволяет отстраивать борта карьера с крутыми углами наклона. В целом, по данным ООО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» и Геологического института Кольского научного центра РАН инженерно-геологические условия в границах карьерного поля характеризуются как сложные, и имеют место случаи локальных деформаций его уступов.

До настоящего времени на рассматриваемом карьере были выявлены следующие типы деформаций, которые представляют реальную опасность для горного оборудования и персонала, работающих в данном карьере, — плоский и клиновидный.

Плоский тип деформации характеризуется смещением пород в сторону карьерной выемки по наклонной плоскости с углом падения, как правило, более 35-38º, образованной трещиной, субпараллельной откосу борта. По простиранию уступов плоские обрушения с одной (иногда с двух сторон) ограничены, чаще всего, поперечными или диагональными по отношению к уступу трещинами. Деформации такого типа проявились, в основном, в юго-восточном и восточном секторах карьера, где происходит частичное или полное разрушение группы уступов на протяжении нескольких сот метров по простиранию и падению.

Клиновидный тип деформации образуется за счёт взаимного подсечения двух и более поверхностей ослабления, линия скрещения которых наклонена в сторону карьерной выемки. Блок обрушения, ограниченный этими поверхностями, имеет форму клина. Деформации такого типа отмечены в разных местах карьерных бортов, но наиболее интенсивно проявлены в северо-восточном, северо-западном, западном, юго-западном и юго-восточном секторах. Развитие этих деформаций представляет реальную опасность для устойчивости одного уступа или группы из 2-3 уступов.

Таким образом, состояние уступов и бортов карьера в различных его секторах неодинаково с позиций безопасности. Следовательно, мероприятия по стабилизации ослабленных уступов можно ранжировать по степени влияния их деформации на безопасность открытых горных работ. При этом в первую очередь должны учитываться склонность их к деформациям на основе детальной оценки структурной нарушенности и физико-механических свойств вмещающих пород.

С этой целью, безопасность выявленного в границах карьерного поля неустойчивого участка борта или уступа, склонного к обрушению или осыпанию, должна быть обеспечена использованием способов и средств их укрепления; улавливанием падающих с откосов кусков породы, а также их комбинаций (табл.).

Таблица — Систематизация способов и средств обеспечения безопасности ослабленных уступов и бортов карьера (по ГоИ КНЦ РАН)

| Наименование | Средства | Условия применения |
| --- | --- | --- |
| 1. Способы укрепления ослабленных породных уступов и бортов |
| 1.1. Механическое удержание | Анкеры (штанги) и гибкие тросовые тяжи или анкерно-тросовая крепь | Крупноблоковые маловыветрелые и сланцеватые слоистые твёрдые породы с падением в сторону выемки под углами более 40° |
|  | Сваи | Слаботрещиноватые породы с углом падения плоскости ослабления в выработанное пространство 20-50° |
|  | Защитные стены | Сильнотрещиноватые выветриваемые скальные или полускальные породы |
|  | Подпорные стены, контрфорсы и контрбанкеты | Нарушенные массивы сложной структуры с переслаиванием пород или рыхлые породы, склонные к оползанию |
| 1.2. Упрочнение вмещающих пород | Цементация, смолоинъекция | Трещиноватые скальные и полускальные породы; песчаные, лёссовидные и глинистые породы |
| 1.3. Изоляция устойчивыми покрытиями | Набрызг-бетон по металлической сетке, применение полимеров, смолизация, агромелиорация | Сильнотрещиноватые, склонные к интенсивному выветриванию или выщелачиванию породы; песчано-глинистые откосы |
| 1.4. Комбинированные способы укрепления | Сочетание механического удержания с упрочнением или изоляцией | Сложные инженерно-геологические условия |
| 2. Способы улавливания падающих кусков породы с откосов уступов |
| 2.1. Механическое улавливание | Ограждения, траншеи, валы, карманы и т. д. | Выветриваемые скальные или полускальные породы, при выпадении кусков породы небольших размеров (до 3,0 м³ и более) |
| 2.2. Изоляция улавливающими покрытиями | Завесы на основе металлической, полимерной или композитной сетки и их комбинации |  |
| 2.3. Комбинированные способы улавливания | Сочетание механического улавливания с изоляцией улавливающими покрытиями |  |
| 3. Комбинированные способы | Сочетание способов укрепления и улавливания | Сложные инженерно-геологические условия в сочетании с выветриваемыми скальными или полускальными породами |

В качестве способов укрепления применяется механическое удержание на месте; упрочнение; изоляция устойчивыми покрытиями и их комбинации в разных сочетаниях. Наиболее широко распространены анкерное и свайное укрепление, реже — цементация и смолоинъекция и др. Область использования способов этой группы относится преимущественно к трещиноватым вмещающим породам, а также к сложным инженерно-геологическим условиям.

В качестве способов улавливания применяется механическое улавливание, изоляция улавливающими покрытиями и их комбинации в разных сочетаниях. Наиболее широко распространены ограждения, траншеи, валы и тросово-сетчатые завесы. Область использования способов этой группы относится к выветриваемым скальным или полускальным породам небольшого объёма или массы, при котором или которой обеспечивается надёжность используемых инженерных сооружений.

В качестве комбинированных способов применяется сочетание способов укрепления и улавливания. Наиболее широко распространены тросово-сетчатые завесы разного исполнения. Область использования способов этой группы относится к сложным инженерно-геологическим условиям в сочетании с выветриваемыми скальными или полускальными породами.

Экономическая целесообразность применения способов обеспечения устойчивости уступов и бортов карьера в основном достигается экономией затрат при реализации данных мероприятий по сравнению с затратами на ликвидацию последствий аварий в результате деформаций:

,

где Св — стоимость 1 м³ вскрыши, руб.; Sвп и Sвс — площади прирастаемой и сокращаемой вскрыши, соответственно, м²; Су — стоимость стабилизации 1 м² площади откоса, руб.; L1 и L2 — длина откоса борта и бермы, соответственно, подлежащих стабилизации, м; L — протяжённость участка, подлежащего стабилизации, м; Сл — затраты на ликвидацию последствий аварии в результате обрушения пород, руб.

Следовательно, для горнодобывающего предприятия экономически целесообразно применение способов стабилизации ослабленных уступов и бортов, в первую очередь, на тех участках карьера, где концентрируются основные технологические процессы и коммуникации.

При эффективных вариантах использования тросово-сетчатых завес в расчёт следует принимать возможность полного отказа от формирования на борту предохранительных берм, поскольку их защитную функцию в данном случае берёт на себя завеса. В качестве материала сетки эффективно использование современных композитных материалы, например, с базальтовыми нитями. Срок службы таких выпускаемых в промышленных масштабах сеток достигает 70-80 лет, что на порядок превышает срок службы металлической сетки.

Применительно к условиям Ковдорского месторождения в ходе выполнения исследовательских работ в 2012-2013 гг. [3] по инженерно-геологическому и геомеханическому районированию карьера рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК» на основе анализа зарубежного и отечественного опыта для зон, выявленных в его пределах и приведённых ниже в порядке убывания степени опасности их деформаций, были рекомендованы в качестве возможных следующие способы стабилизации устойчивости ослабленных уступов и бортов (рис.):

Рисунок — Проявление различных типов деформаций уступов и бортов на карьере рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК» (МГРЭ, ГИ и ГоИ КНЦ РАН, 2013 г.)

- для зон № 1 и № 2, образованных развитием деформаций плоскостного типа, наиболее подходит анкерное или штанговое и анкерно-тросово-сетчатое укрепление уступов карьера с пересечением структурной неоднородности вглубь ненарушенного массива пород в среднем на 3-5 м;

- для зоны № 3, образованной развитием клиновидных и комбинированных деформаций, наиболее подходит тросово-сетчатая завеса преимущественно улавливающего типа при небольших объёмах обрушений или тросово-сетчатая завеса укрепляющего типа — при значительных объёмах обрушений, приводящих к несоответствию фактических параметров конструкции борта карьера с их проектными значениями; а также цементное или смоло-полимерное инъецирование;

- для зоны № 4, образованной развитием деформаций дезинтегрированных пород, наиболее подходит навешивание полимерных, металлических или композитных сеток и смоло-полимерное или цементное инъецирование; а также — посев растительности.

Кроме того, при проведении всех вышеперечисленных технических решений рекомендуются организация мониторинга выявленных зон и проведение профилактических мероприятий по перехвату и отводу грунтовых вод.

Основные выводы и рекомендации на основе выполнения исследовательских работ в этом направлении следующие:

- проведение инженерно-геологического районирования карьерного пространства позволяет выделить в его пределах деформации по степени опасности с обоснованием первоочередных участков, подлежащих приведению в безопасное состояние, и выбрать рациональный способ стабилизации слабого вмещающего массива;

- использование способов стабилизации позволяет горнодобывающему предприятию повысить эффективность и безопасность открытой разработки путём соблюдения проектных параметров бортов карьера, защиты карьерного оборудования и персонала от падения кусков породы с откосов уступов в рабочее пространство карьера, а также снизить или исключить затраты на ликвидацию последствий аварии от обрушения горных пород.

Список использованной литературы

- Безопасность труда и здоровья при работе в открытых разработках (инструкция, 4-ое издание) / Международная организация труда. – Женева, 1999. – 61 с.

- Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом / Ростехнадзор. – 2009. – 75 с.

- Инженерно-геологическое и геомеханическое районирование карьера рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК» для оптимизации работ по закреплению скальных уступов (промежуточный, второй этап): Отчёт по х/д № 155-12 / фонды ГИ КНЦ РАН; отв. исполн.: Жиров Д.В.; исполн.: Климов С.А., Решетняк С.П., Рыбин В.В., Мелихов М.В., Мелихова Г.С. и др. – Апатиты, 2013, 1 кн. – 55 с.